## Slide 1
开料
不锈钢带
抛光
切管
成 品
调直
制管(焊接)
缩口/扩口
N1+S1
G1+ S2
N1+S3
N1
注：N1：设备噪声，G1：焊接烟尘，S1:边角料，S2：废乳化液，S3: 粉尘
不锈钢管
开料
不锈钢管/板
铣床车削
磨碟倒角
成 品
缩口/扩口
拉伸
研磨
注：N1：设备噪声，S1:边角料，S2：粉尘
N1+S1
N1、S1
N1
S2
S2

## Slide 2
制锁工艺
下料
铜条
钻孔
磨锋
成 品
铣槽
冲孔
热处理
发外
抛光、电镀
打包装
包装
噪声+固废
噪声+固废

## Slide 3
原材料
设备
污染
工艺
开料
铁、不锈钢板/管
打磨
粉尘、边角料
简易布袋除尘器
组装
成品
装饰
白乳胶
VOCs
焊接
压板机
砂轮机
粉尘
烟尘
布菲餐桌
项目外购不锈钢材与铝材，先用水具进行开料，切割成所需的规格；然后将各种规格的金属材料焊接起来，成为餐桌、餐椅的支架；再对成型的支架进行抛光打磨；最后将骨架与钢化玻璃、亚力克板、防火板等配件组装起来，然后运至布草车间进行线布等外饰加工，最后成为产品。
铝板/管
焊条
玻璃配件
亚力克板
防火板
焊机
电剪
平车
烫斗
带锯
水锯
弯管机
钻床
线、布
边角料

## Slide 4
电器塑料配件
生产工艺：项目将外购的塑料粒（新料）先按配方进行混合，再将混合好的塑料粒人工投入注塑机受料斗内，通过不同的模具注塑成型。注塑产生的边角料经破碎后厂内回用。
原材料
设备
污染
工艺
混料
塑料粒
投料
注塑
冷却水
VOCs
边角料
边角料
注塑机
混色机
破碎
颗粒物
破碎机
成品
边角料
入库

## Slide 5
原材料
设备
污染
工艺
插件
锡条
助焊剂
波峰焊
锡线
组装
烟尘
烟尘
波峰焊接机
成品
切脚机
风批
电批
焊接
维修
恒温烙铁
电路板插头加工

## Slide 6
原材料
设备
污染
工艺
开料
木方
钉架
皮料
喷胶
棉料
边角料
粉尘
简易布袋除尘器
车裁
粘棉
边角料
电衣车
钉 枪
木工台锯
扪皮
包装
水性胶水
VOCs
喷胶枪
带锯
项目根据产品需要，使用木工机械对红木配件作开料切割，然后打钉拼接成内木架支撑，再使用电衣车将皮料车裁成需要的外形；棉料裁成不同的形状，有需要的时候在面料上喷胶后粘上棉料，裁好的原材料经过扪皮和包装后成为成品。
皮质家具工艺
成品
气棒？
它指的的棉料抑或绵料(海绵)？

## Slide 7
原材料
设备
污染
工艺
开料
木材
机砂
粉尘、边角料
简易布袋除尘器
安装
成品
打磨
水性胶水
VOCs
机加工
修边机
手拉锯
双面刨
曲线锯
双头立铣
圆榫机
出榫机
吊锣
单头立铣
摆槽机
台式钻床
推台锯
手压砂
振动砂
手动安装
小打磨机
粉尘
粉尘、边角料
实木家具工艺

## Slide 8
项目将外购的PE粒料、硫酸钙粉、硫酸钡粉和色料等原辅材料按照一定的比例投入到混料机中进行混料，混合均匀后转移至挤出机的料槽内，经热熔挤出成线条状、再通过水直接冷却，并分切成所需要的粒状。拉粒成型的塑料粒通过注塑机进行试验检测，检测产品的使用性能，经检测合格后即可成为产品。
挤出拉粒工序全部使用新料，运行时产生的边角料和次品通过破碎机破碎后回用，破碎工序会产生少量的粉尘。原材料中PE均是固体粒料，其他进料为粉料，投料时会产生少量的粉尘。混合机操作时密封操作，混合过程中基本不会有粉尘外逸至车间。
挤出机加热温度是200～220℃，挤出塑料线条需要使用水对其降温冷却。冷却水通过冷却塔冷却后循环使用，少量的外排。同时由于冷却水在高温下蒸发，需适当地加入新鲜水补充因蒸发而损失的水分。
PE：是聚乙烯的简称，是一种典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色固体。聚乙烯具有优良的耐低温性能，化学稳定性好。PE常用于吹塑、挤出、注射成型等方法加工，广泛应用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等。
色粉：外观为粉体状，项目主要使用不含重金属的无机颜料和有机颜料。
碳酸钙粉：在塑料制品中添加碳酸钙，能在减少数值收缩率，提高塑料制品尺寸的稳定性、硬度和刚性等。
硫酸钡粉：添加硫酸钡能提高颜料在塑料制品中的分散性，降低颜料用量。
原材料
设备
污染
工艺
各种原材料
混料
粉尘、噪声
混料机
成品
挤出
冷却塔
冷却
非甲烷总烃
切粒
切粒机
边角料料
挤出机
试验
包装
注塑机
破碎
破碎机
粉尘、噪声
分甲烷总烃
噪声
塑料色母生产

## Slide 9
原材料
设备
污染
工艺
补锡
成品
插件
浸锡
切脚
锡及其化合物
边角料
边角料
锡及其化合物
其他配件
电阻
切脚机
组装
测试
锡炉
电烙铁
检测设备
组装线
无铅锡条
无铅锡条
项目首先对外购的线路板经人工检测，检测合格后将电阻插入线路板内部，按产品需要使用锡炉进行浸锡，然后固定切脚，再用电烙铁进行补锡，电子元件经组装和测试合格后即为成品。
进料检测
线路板
电器配件生产

## Slide 10
原材料
设备
污染
工艺
铝锭
压铸
喷砂
烟尘
边角料+噪声
冲床
压铸机
成品
打磨机
攻牙机
CNC车床
钻孔
钻床
铣床
攻牙
CNC加工
打磨
喷砂机
边角料+粉尘
+噪声
噪声
参考描述：本项目五金加工配件生产工艺比较简单，将外购回来的铝锭经冲床和压铸机成型后，进行钻孔和攻牙，然后送至CNC车床进行进一步加工，然后使用打磨机和喷砂机对产品主体进行打磨后，即为成品。该生产过程产生的主要污染物为机加工过程的设备运行噪声，不同工序产生的烟尘、粉尘和边角料等。
烟尘+噪声
粉尘+噪声
钢砂
玻璃珠
每台喷砂机均配套有布袋除尘装置，由管道与各自的喷砂机相连接。喷砂过程是在密闭的工作舱内自动喷砂，属于全密闭、全自动过程，喷砂产生的粉尘均在喷砂机工作舱内由风机、管道收集至布袋除尘系统（未设排气筒、收集率达95%以上），
五金加工

## Slide 11
塑料配件 | 25 | 吨/年 | 否
铜管 | 3 | 吨/年 | 是
花洒管 | 36 | 吨/年 | 否
其他配件 | 30 | 吨/年 | 否
原材料
设备
污染
工艺
塑料配件
超声波焊接
VOCs、噪声
超声波焊接机
成品
试水台
组装
组装线
试水
其他配件
本项目塑料注塑所得的零部件需用超声波焊接机进行焊接组装，焊接熔融温 度约为 260℃。焊接过程中产生少量的有机废气，由于焊接接触面积较少，废气 产生量少，本环评对焊接废气不做定量计算。
超声波焊机-塑料
Notes: 根据业主提供资料，超声波焊接工序在集风罩系啊进行，挥发的有机废气直接经抽风系统引至厂房楼顶设置的活性炭吸附装置处理，处理效率在80%左右，处理后的VOCs排放浓度降至1.33mg/m³，达到XXX排放标准。

## Slide 12
原材料
设备
污染
工艺
铜管
开料
边角料、噪声
粉尘、废机油噪声
开料机
成品
试水台
弯管机
振光机
打头
打头机
弯管
振光
试水
废水
项目的振光工序采用湿式作业，其过程需加入自来水。振光用水的用量约为10 m3/a，产污系数按0.9计，则振光废水的产生量约为9m3/a。振光废水的主要污染因子为SS。根据同类型项目类比分析，振光废水中不含重金属。
本项目的振光工序采用湿式作业，其过程需加入自来水。因此振光工序不产生粉尘。其振光原理是：通过振动弹簧带动振动盘中的振光混合物(即振光材料、振光加工零件等混合物)产生三个方向的运动，即上下振动、由里向外的翻转、螺旋式的顺时针旋转，在这种立体的振光方式下，与振光抛光材料相互摩擦，达到表面抛光、去批锋、倒角、去毛边、除锈、粗磨光等目的。振光材料为研磨石或钢珠，循环使用
振光机-混水阀

## Slide 13
原材料
设备
污染
工艺
木方
钉架
噪声
码钉枪
成品
开绵
喷枪
贴绵
噪声
裁面料
电剪
边角料
电剪
车工
扪工
开料
台锯
带锯
断料锯
粉尘、边角料、噪声
边角料
组装
有机废气
海绵
环保胶水
布料、皮料
电车
软皮床工艺

## Slide 14
原材料
设备
污染
工艺
各种原材料
车面料
边角料、噪声
电衣车
成品
扣布
围边机
围边
边角料
包装
扣布枪
裁面料
电剪
边角料、噪声
床垫加工过程：将棕榈床垫用床网包住，然后在电衣车上用布料进行包裹，进行扣布、围边，经包装后即为成品。
棕榈床垫加工